感謝您購買歐蘭特電動曬衣機

您應保存記錄的事項：

請在此附上您的收據或發票

供您將來參考

|  | 購買日期： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器序號（可以在本機面板找到）： |  |
|  | 經銷商名稱： |  |
|  | 經銷商地址： |  |
|  | 經銷商電話號碼： |  |

版權：

- 本手冊的版權屬於歐蘭特國際有限公司（OICS）和領取其執照者。在版權法的保護下，事先未經OICS和領取其執照者的書面同意，不得以任何形式對本手冊進行全部或部分複製。

- Orlant International Co.,Ltd.1998

歐蘭特國際有限公司

目錄:

- 重要安全說明………………………………3

- 瞭解按鍵、瞭解本機………………………………5

- 遙控器對碼學習說明………………………………7

- 安裝指導……………………………………………8

- 典型故障及處理方法……………………………15

- 主要技術指標……………………………………15

- 裝箱清單 …………………………………………16

- 紫外消毒燈介紹…………………………………16

- 鋼絲繩套和遇阻停機部件的應用…………………18

重要安全說明

使用本機時，為了減少砸傷、觸電或人員傷害的危險，應始終遵守基本的安全預防措施。

1、為了防止觸電，請勿將本機暴露在雨水中使用。

2、為了安全，本機有接地線頭，請一定安裝，並接地良好。

3、在清潔本機前，請斷開本機的電源。不要使用腐蝕性液體。

4、將本機牢固地固定在穩定的地方。如果本機掉落，會導致嚴重傷害。

5、本機只能使用機器上標明的電源。如果您不瞭解自己家中的供電類型，請向經銷商或當地供電局詢問。

- 對於本機，切勿使用小於0.75平方的電線。否則可能導致火災或觸電。

- 曬衣物、被單時，兩邊的衣物、被單重量要均衡，否則會導致提升架嚴重變形。

- 曬衣桿擺動較大時，嚴禁操作本機，以免造成鋼絲繞線錯位或機器損壞。

- 為了減少觸電危險，切勿拆卸本機。當需要進行檢修時，請將本機送到被授權的維修中心。打開機殼可能會使您碰到危險的電壓或其他危險。

- 當發生下列情況時，請斷開本機的電源，並諮詢被授權的維修中心：

  - 如果有液體進入主機。如果主機已遭受雨淋或水澆。

  - 如果按照使用說明進行操作時本機不能正常工作。

  - 如果主機掉落或主機身損壞。

  - 如果本機在性能上發生明顯的變化。

- 雷雨過程中，應避免使用本機。否則，雷電可能會導致遠距離電擊。

- 當附近有煤氣洩露時，請勿使用本機。

- 啟動紫外線燈進行物品消毒時，人員請勿直接暴露在紫外線照射下。

- 升降過程中，嚴禁手指或其他物件塞進交剪式連杆或托架中，以免造    成傷害。

- 在升降過程中嚴禁曬衣桿受阻，以免造成鋼絲繞線錯位或機器損壞。

- 操作使用本機時，嚴禁鋼絲繩繞進交剪式連杆內，否則曬衣桿上升時         連杆合攏會剪斷鋼絲繩，導致機器或人員嚴重傷害。

- 在升、降過程中嚴禁人在機器下方，以免鋼絲繩斷裂造成人員傷害。

維護保養警告：

- 日常注意觀察鋼絲繩，如果有斷絲、生銹等現象時，嚴禁使用，請及時通知銷售商或廠家前來維修更換。

- 安裝使用後，每年定期檢查鋼絲繩卡頭處的鋼絲繩，如果有斷絲等現象時，嚴禁使用，請及時通知銷售商或廠家前來維修更換。

- 安裝使用後，每年定期在提升架的滑槽軌道內加一些黃油。

- 經常觀察機器頂部是否存在漏水現象。

- 發生故障時，非專業人員嚴禁打開機器，應與被授權的維修中心或我公司售後服務部聯繫（具體維修事宜可參閱隨機所附產品保修卡），否則由於人為因素非正常使用造成的損壞不在我公司保修範圍之內。

其他注意事項：

- 勿將本機直接暴露在陽光照射下。

- 機器外表有灰塵、污垢時，用軟布擦拭本機外層表面。切勿使用揮發油、稀釋劑或任何磨料粉。

- 遙控器不用時應放在乾燥的地方，並取出電池，以免內部原件受潮影響使用。

- 搬運過程中應避免撞擊、避免雨淋。裝卸時輕拿輕放。

- 購買後的機器，如果不立刻安裝，應放在通風、乾燥、無腐蝕性氣體的地方，溫度-30°～+40°，濕度小於70%。

瞭解按鍵、瞭解本機

- 遙控器

歐蘭特電動曬衣機依不同型號具有升降、照明、消毒、風乾等功能，適用於陽臺、室內、衣櫃等不同的地方。首先確保遙控器裏的電池電量充足和曬衣機的電源開關已經打開，否則曬衣機不能正常工作。

（1）、對碼學習鍵（右上角紅色按鍵）：本遙控器初次使用時，需將遙控器和主機進行學習對碼，在主機與遙控器對碼學習成功後才能進行操作控制。

（2）、上升按鍵：按一下上升鍵，曬衣桿即可上升，到極限位置時可以自動停止。

（3）、停止按鍵：如需在上升或下降過程中停下，只要按一下停止鍵曬衣桿就會立即停下。

（4）、下降按鍵：按一下下降鍵，曬衣桿即可下降，到極限位置時可以自動停止。

（5）、照明按鍵：和普通電燈開關一樣，按遙控器照明鍵打開照明燈，再按照明鍵關閉照明燈。

（6）、消毒按鍵（限消毒機型）：按遙控器上消毒鍵打開紫外消毒燈，再按消毒鍵關閉紫外消毒燈，如果忘記關閉紫外消毒燈，本機設置有25分鐘自動關閉功能。

（7）、風乾按鍵（限風乾機型）：按遙控器上風乾鍵啟動風扇對衣服進行風乾，再按風乾鍵關閉風扇，如果忘記關閉風扇，本機設置有200分鐘自動關閉功能。

二、主機（A型）

1.升降鋼絲繩        2. 電源線

3.燈罩              4. 主機箱體

5.消毒燈            6. 主機端蓋

三、主機（B型）

1.升降鋼絲繩        2. 電源線

3. 燈板             4. 主機箱體

5. 主機端蓋

遙控器對碼學習說明

一、對碼學習：開啟主機電源，聽到主機發出滴的一聲響，5秒鐘內按下遙控器右上角的紅色學習鍵（），聽到主機發出滴滴兩聲響，遙控器上的指示燈連續閃爍5次後停止，對碼學習成功。

在按下遙控器上的學習鍵後，如未能聽到滴滴的兩聲響，間隔一段時間後，聽到一聲滴的長響，則學習不成功，需斷開電源重新開機，對主機進行再次學習對碼。

對碼學習成功後，則可對主機各項功能進行正常操作控制，按下功能鍵時，遙控器指示燈亮，主機發出滴的一聲響，功能開始運行或關閉，在遙控下一個功能時，需在遙控器指示燈熄滅的情況下進行。

二、遙控器刪碼：開啟主機電源，聽到主機發出滴的一聲響，5秒鐘內同時按下遙控器上的照明（）和下降（）功能按鍵，聽到滴的一聲長響，刪碼成功，此時遙控器無法對主機進行遙控，如未能聽到滴的一聲長響，則需斷開電源重新開機，按照如上程式對主機進行再次刪碼。

三、記憶效應：對碼學習成功後，只要不進行刪碼操作，再次開啟電源時，操控功能能保持，無需重複對碼學習；刪碼操作成功後，只要不進行對碼學習，操控功能消失，無法自動恢複。

安裝指導

一、安裝準備

  - 確認被安裝的頂面水準、平整、質地堅實並確保在任何時候頂牆不會有滲水、漏水發生；

  - 確認電源的電壓為機器標稱電壓，電源可以隨時關閉，必須有地線並可靠接地。

二、打孔安裝膨脹螺絲

- 安裝範本背後有海綿雙面膠，將安裝範本（圖1）確定好位置後固定，根據範本四角的圓孔在頂面上做出打孔標記或用電錘在圓孔上垂直打出安裝孔；

- 裝上膨脹螺絲（圖2），（必須將膨脹圈脹開）；把螺母套上墊片擰緊到膨脹螺絲上，螺母外留出大於16mm的距離；

- 請關閉電源，將電源線引出300--500mm長度；

（圖1）

（圖2）

三、安裝主機

  - 按圖（2）（3）所示把螺母套上墊片擰入兩個間距為b的膨脹螺絲上，螺母外留出大於2mm的距離；

  - 認准主機的方向，小心托起主機，按（圖4）所示，將主機一端頭的兩個用於安裝的半長園孔搭上兩個膨脹螺絲的螺母墊片上，然後用手托著另一端把螺母固定擰緊，接著把另一端的螺母固定擰緊；

  - 將電源線正確連接，用絕緣膠帶包好後小心放在主機頂部。

（圖3）

（圖4）

四、安裝提升架及曬衣桿（四桿伸縮系列）

（一）安裝提升架

- 將提升架上連桿的一個圓孔套進一個掛軸上（圖5），再將另一個圓孔套在另一個掛軸上（圖6），然後按（圖7）將C型擋圈卡在掛軸上；

- 用上述方法將另一端提升架裝好；

- 將繩套的兩個卡爪卡入連桿上繩套座的兩個孔內（圖8）；

4、將鋼絲頭從並排的繩套孔中穿過並裝進鋼絲卡板裡居中固定（圖9），將鋼絲繩卡入卡板帽中間的槽，把卡板帽順著鋼絲繩往下套在鋼絲卡板上，並將其下部壓緊（圖10）。

（圖5）                         （圖6）

（圖7）                         （圖8）

（圖9）                          （圖10）

（二）衣桿安裝（四桿）附圖一至圖十二所標示

- 把衣桿的一端塑膠件的圓槽先卡在托架一個長圓孔的中間位置上，接著把另一端塑膠件的圓槽也卡在另一托架相對應的一個長圓孔的中間位置上；

- 用同樣的方法把第二套衣桿塑膠件的圓槽也卡在托架另一套長圓孔上，然後把兩套衣桿在托架孔中推到靠中心的圓孔上；

- 把第三套、四套衣桿兩端塑膠件的圓槽卡在兩個托架邊緣的開口孔上；

- 捏緊細桿，逆時針旋轉細杆頭上的端套，到位後向外拔出；用同樣的方法拔出所有的端套；

- 把曬衣桿拉板的圓孔套在邊緣衣桿上，長圓孔套在緊鄰的衣桿上；用同樣的方法裝好所有的曬衣桿拉板；

- 細桿頭上的端套內部有一圓柱銷，圓柱銷對準細桿頭上的開口槽，把端套推進去，到位後順時針旋轉到位；用同樣的方法安裝好所有的端套。

安裝指導

一、安裝準備

  - 確認被安裝的頂面水準、平整、質地堅實並確保在任何時候頂牆不會有滲水、漏水發生；

  - 確認電源的電壓為機器標稱電壓，電源可以隨時關閉，必須有地線並可靠接地。

二、打孔安裝膨脹螺絲

- 安裝範本背後有海綿雙面膠，將安裝範本（圖1）確定好位置後固定，根據範本四角的圓孔在頂面上做出打孔標記或用電錘在圓孔上垂直打出安裝孔；

- 裝上膨脹螺絲（圖2），（必須將膨脹圈脹開）；把螺母套上墊片擰緊到膨脹螺絲上，螺母外留出大於16mm的距離；

- 請關閉電源，將電源線引出300--500mm長度；

（圖1）

（圖2）

三、安裝主機

  - 按圖（2）（3）所示把螺母套上墊片擰入兩個間距為b的膨脹螺絲上，螺母外留出大於2mm的距離；

  - 認准主機的方向，小心托起主機，按（圖4）所示，將主機一端頭的兩個用於安裝的半長園孔搭上兩個膨脹螺絲的螺母墊片上，然後用手托著另一端把螺母固定擰緊，接著把另一端的螺母固定擰緊；

  - 將電源線正確連接，用絕緣膠帶包好後小心放在主機頂部。

（圖3）

（圖4）

四、安裝提升架及曬衣桿（四桿伸縮系列）

（一）安裝提升架

- 將提升架上連桿的一個圓孔套進一個掛軸上（圖5），再將另一個圓孔套在另一個掛軸上（圖6），然後按（圖7）將C型擋圈卡在掛軸上；

- 用上述方法將另一端提升架裝好；

- 將繩套的兩個卡爪卡入連桿上繩套座的兩個孔內（圖8）；

4、將鋼絲頭從並排的繩套孔中穿過並裝進鋼絲卡板裡居中固定（圖9），將鋼絲繩卡入卡板帽中間的槽，把卡板帽順著鋼絲繩往下套在鋼絲卡板上，並將其下部壓緊（圖10）。

（圖5）                         （圖6）

（圖7）                         （圖8）

（圖9）                          （圖10）

（二）衣桿安裝（四桿）附圖一至圖十二所標示

- 把衣桿的一端塑膠件的圓槽先卡在托架一個長圓孔的中間位置上，接著把另一端塑膠件的圓槽也卡在另一托架相對應的一個長圓孔的中間位置上；

- 用同樣的方法把第二套衣桿塑膠件的圓槽也卡在托架另一套長圓孔上，然後把兩套衣桿在托架孔中推到靠中心的圓孔上；

- 把第三套、四套衣桿兩端塑膠件的圓槽卡在兩個托架邊緣的開口孔上；

- 捏緊細桿，逆時針旋轉細杆頭上的端套，到位後向外拔出；用同樣的方法拔出所有的端套；

- 把曬衣桿拉板的圓孔套在邊緣衣桿上，長圓孔套在緊鄰的衣桿上；用同樣的方法裝好所有的曬衣桿拉板；

- 細桿頭上的端套內部有一圓柱銷，圓柱銷對準細桿頭上的開口槽，把端套推進去，到位後順時針旋轉到位；用同樣的方法安裝好所有的端套。

五、安裝提升架及曬衣桿（沖孔直桿系列）

（一）安裝提升架

- 依據四桿伸縮系列方法，將提升架安裝到位；

- 將鋼絲頭裝進鋼絲卡板裏並居中固定（圖9），將鋼絲繩卡入卡板帽中間的槽，把卡板帽順著鋼絲繩往下套在鋼絲卡板上，並將其下部壓緊（圖10）。

（圖9）                         （圖10）

（二）沖孔直桿安裝

- 把托架端蓋取下（圖11），將元寶桿座一、元寶桿座二拉開距離，並將元寶桿座一的底座與托架端頭取齊（圖12）；

- 把另一托架相對應的一端採取相同方式；

（圖11）                   （圖12）

（圖13）

- 把沖孔曬衣桿橫著居中放置於兩個托架的桿座之間，將桿座一上的圓柱卡進沖孔直桿的圓孔內，用M4X25的螺絲把桿座一與桿座二固定（圖13）；

- 用同樣的方式把其他桿座與沖孔曬衣桿固定；

- 把毛巾桿的一端塑膠柱子卡入托架內側的毛巾桿孔裏，稍微彎曲毛巾桿把另一端的塑膠柱子卡入另一托架相對應的孔裏。

五、測試

- 把兩個紫外消毒燈裝好（消毒機型）；

- 接通電源，用遙控器或線控開關進行衣架下降、上升、停止等；功能測試。觀察運動是否流暢；

- 進行開燈、關燈測試；

- 消毒燈測試（消毒機型）；

- 風扇測試（風乾機型）；

- 將主機端蓋固定好。

典型故障及處理方法

歐蘭特電動曬衣機所使用的電機，是世界知名品牌智慧控制電機，連續不間斷工作4分鐘後熱保護，電機會處於停機保護狀態，一定時間冷卻後可恢復正常工作。

| 現象 | 處理方法 |
| --- | --- |
| 沒有信號 | 電源是否接通、電源電壓是否正常 檢查保險管是否燒壞 檢查電池是否安裝，電量是否充足 遙控器是否與主機對碼成功 |
| 照明燈不亮 | 1．查燈管是否燒壞 2．燈座插頭是否插緊 |
| 消毒燈不亮 | 1、檢查消毒燈是否擰緊 2、檢查消毒燈是否燒壞 |
| 衣桿不升降或運行中突然停止 | 1．減少曬掛重量 2．電機是否連續不間斷工作時間過長而過熱保護，電機會處於停機狀態，一定時間冷卻後可繼續工作。 |

主要技術指標

| 項目 | 參數 |
| --- | --- |
| 環境溫度 | -30°～+40° |
| 工作電源 | AC：110V/60Hz□ AC：220V/50Hz□ |
| 照明功率 | 12W～44W |
| 電機功率 | 140W |
| 電機提升重量 | 35Kg±5Kg |
| 升降距離 | 1150mm～1250mm |

裝箱清單

| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主機 | 1 | 台 |  |
| 2 | 伸縮曬衣桿 | 4 | 套 | 限：四桿機型 |
| 3 | 主機端蓋 | 2 | 個 |  |
| 4 | 提升架 | 2 | 組 |  |
| 5 | 遙控器 | 1 | 套 |  |
| 6 | 電池 | 1 | 塊 |  |
| 7 | 合格證 | 1 | 個 |  |
| 8 | C型卡圈 | 4 | 只 |  |
| 9 | ∮8膨脹螺絲 | 4 | 套 |  |
| 10 | 紫外消毒燈 | 2 | 只 | 限：消毒機型 |
| 11 | 拉板 | 4 | 個 | 限：四桿機型 |
| 12 | 繩套 | 6 | 個 |  |

注釋

- 如果缺少或損害了任何附件，請向購買處詢問

- 請保存好原裝紙箱和包裝材料，以便將來運輸和搬運時使用

紫外消毒：歐蘭特---世界首台消毒殺菌曬衣機

一、紫外消毒的原理

殺菌燈實際上是屬於一種低壓汞燈。低壓汞燈是利用較低汞蒸汽壓被激化而發出紫外光，其發光譜線主要有兩條：一是254nm波長；另一條是185nm波長，這兩條都是肉眼看不見的紫外線。

日光燈和節能燈使用普通玻璃做成，254nm紫外線透不出來，不能用做殺菌用的燈；殺菌燈使用石英玻璃製作，對紫外線透過率高，達80%-90%，是做殺菌燈的最佳材料。

殺菌燈不需要轉化為可見光，254nm的波長就能起到很好的殺菌作用，這是因為細胞對光波的吸收譜線有一個規律，在250~270nm的紫外線有最大的吸收，被吸收的紫外線實際上作用於細胞物質，它起到一種光化作用，紫外光子的能量被細胞物質吸收，使細菌當即死亡或不能繁殖後代，達到殺菌的目的。

二、紫外消毒的應用

紫外線消毒殺菌用途很廣，它能淨化空氣，消除黴味，此外還能產生一定量的負氧離子，經紫外線消毒的房間，空氣特別清新。

紫外線殺菌燈一般用來對空氣、物體表面、水來進行消毒滅菌。254nm波長能對細菌和病毒能有效的殺滅，前人早已進行過大量的研究，是不用懷疑的事實。紫外線殺菌的特點是廣譜性，有些高溫都難以消滅的病毒，用紫外線能很快的消滅，這是由於紫外線的殺菌機理與其他方法不同。

- 婦女內衣、內褲是容易產生細菌的，而兒童嬰兒的抵抗力比較弱，對其衣服消毒可更有利於身體健康。

- 利用歐蘭特曬衣架的附件，對碗、筷子、鍋等廚房用品和牙刷、茶杯等日常用具消毒。

- 對長期沒用過的、換季所穿的衣物等消毒，可以消除異味和病菌。

- 對家中存放的乾貨，如木餌、乾海帶、乾蘑菇等，在食用之前消毒。

- 對陽臺進行消毒後，空氣中的遊離細菌被殺滅，可以防止傷風感冒及其它種種以空氣為媒介的傳染病，防止肝炎、結核菌的傳染。老人、兒童可在陽臺休息、娛樂。

- 一般三口之家的衣服，大約需時5分鐘，即開消毒燈一次便可

三、科學使用

由於紫外線會殺死細胞，因此紫外線消毒時要注意不能直接照射到人的皮膚，尤其是人的眼睛，紫外線殺菌燈點亮時不要直視燈管，戴眼鏡可避免眼睛受傷害。如果不小心眼受傷，一般情況也無關大礙，就象被太陽光灼傷一樣，嚴重的可滴眼藥水，幫助復原。

鋼絲繩套和遇阻停機部件的應用

為確保人員及機器安全，當曬衣機曬桿在下降遇到人或其他障礙物時（曬衣機下降或上升過程中，只要鋼絲未被拉緊受力的狀態下），遇阻停機裝置啟動，機器立刻停止運行，處於自我保護狀態，待障礙消除後，可以自我恢復運行狀態。

機器處於自我保護狀態時，鋼絲保護裝置（鋼絲繩套）保證鋼絲擺動被固定在一定的範圍內，消除了鋼絲夾進交剪式連桿內被絞斷的隱患，運行更平穩、更安全。

在鋼絲繩套和遇阻停機部件的雙重保護下，避免電機受損、鋼絲繩跳槽、鋼絲繩被絞斷等故障，提高了產品安全係數，延長產品使用壽命，避免維修的煩惱，更體現出人性化的設計。